Ausschreibungstext

Trinkwasserspeicher BS

Trinkwasser-Speicher stehend aus Stahl S235JRG2 mit

fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher.

Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 in Verbindung

mit einer Mg-Schutzanode, ab 750 l mit Fremdstromanode.

Revisionsöffnung Nennweite 110 mm, ab 750 Liter 200 mm.

Standardmäßig mit 1 ½“ Muffe für Elektroeinschraubheizkörper.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch Vliesisolierung mit PVC Deckschicht, inkl.

Boden- und Deckeldämmung. Isolierstärke 100 mm.

Inhalt: 	..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:	..............................	mm

Höhe mit Isolierung:	..............................	mm

Kippmaß:	..............................	mm

Heizfläche:	..............................	m²

Wasserinhalt WT:	..............................	Liter

Volumenstrom WT:	..............................	m³/h

Druckverlust WT:	..............................	mbar

NL – Zahl nach DIN 4708:  	..............................

Dauerleistung nach DIN 4708:	..............................	l/h

max. Temp. / max. Druck TW:	95 / 10	°C / bar

max. Temp. / max. Druck HZG:	 160 / 25	°C / bar

Kalt-/Warmwasseranschluss AG:	..............................	“ (Zoll)

Zirkulationsanschluss AG:	 ..............................	“ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG:  	..............................	“ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung IG:	G 1 1/2	“ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite:	.............................	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss: 	122-1001 Liter = M 8

Hersteller: 	Huch GmbH

Typ: 	BS ..............