Ausschreibungstext

Solarspeicher ESS-PU

Trinkwasser-Solarspeicher stehend aus Stahl S235JRG2 mit

2 fest eingeschweißten Glattrohrwärmetauschern.

Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 in Verbindung

mit einer Mg-Schutzanode.

Revisionsöffnung Nennweite 110 mm.

1 ½“ Muffe für Elektroeinschraubheizkörper.

Fühlerhülse Di 9 mm für Temperaturfühler.

Wärmedämmung durch feste PU-Hartschaumisolierung

mit Folienmantel (Skymantel), Isolierstärke 50 mm.

Inhalt: 	..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:	50	mm

Höhe mit Isolierung:	..............................	mm

Kippmaß:	..............................	mm

Heizfläche oben/unten:	..............................	m²

Wasserinhalt WT oben/unten: 	................/..............	Liter

Volumenstrom WT oben/unten: 	................/..............	m³/h

Druckverlust WT oben/unten: 	................/..............	mbar

NL – Zahl oben/unten DIN 4708: 	 ................/..............

Dauerleistung oben/unten DIN 4708:	................/..............	l/h

max. Temp. / max. Druck TW:	95 / 10	°C / bar

max. Temp. / max. Druck HZG: 	160 / 25	°C / bar

Kalt-/Warmwasseranschluss AG: 	1	“ (Zoll)

Zirkulationsanschluss AG:	G 3/4	“ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG: 	G 3/4	“ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung IG:	G1 1/2	“ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite:	.............................	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	Fühlerhülse Di 9 	mm

Thermometeranschluss: 	M 8

Hersteller: 	Huch GmbH

Typ: 	ESS-PU...........