Ausschreibungstext

Trinkwasser-Hochleistungsspeicher HLS-Plus

Trinkwasser-Speicher stehend aus Stahl S235JRG2 mit

fest eingeschweißtem, besonders großflächigem Glattrohrwärmetauscher.

Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 in Verbindung

mit einer Mg-Schutzanode.

Revisionsöffnung Nennweite 110 mm.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch Vliesisolierung inkl. Boden- und Deckeldämmung.

Isolierstärke 100 mm.

Inhalt: 	..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:	..............................	mm

Höhe mit Isolierung:	..............................	mm

Kippmaß:	..............................	mm

Heizfläche:	..............................	m²

Wasserinhalt WT:	..............................	Liter

Volumenstrom WT:	..............................	m³/h

Druckverlust WT:	..............................	mbar

NL – Zahl nach DIN 4708:  	..............................

Dauerleistung nach DIN 4708:	..............................	l/h

max. Temp. / max. Druck TW:	95 / 10	°C / bar

max. Temp. / max. Druck HZG: 	160 / 25	°C / bar

Kaltwasser-/Warmwasseranschluss AG: 	G 1	“ (Zoll)

Zirkulationsanschluss AG:	G 3/4 	“ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG:	G1		“ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung:	   Revisionsflansch

Rev.-Flansch-Nennweite:	DN110

Fühler-/Regleranschlüsse: 	Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss: 	nicht vorhanden

Hersteller: 	Huch GmbH

Typ: 	       HLS-Plus ..............