Ausschreibungstext

Trinkwasserspeicher HSO

Trinkwasser-Speicher stehend aus Stahl S235JRG2 mit

fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher.

Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 in Verbindung

mit einer Mg-Schutzanode.

Revisionsöffnung Nennweite 140 mm.

Fühlerhülse Di 12 mm für Temperaturfühler.

Wärmedämmung durch feste Hartschaumisolierung

mit Folienmantel (Skymantel), Isolierstärke 50 mm.

Inhalt: 	..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:	50	mm

Höhe mit Isolierung:	..............................	mm

Kippmaß:	..............................	mm

Heizfläche:	..............................	m²

Wasserinhalt WT: 	..............................	Liter

Volumenstrom WT:	..............................	m³/h

Druckverlust WT: 	..............................	mbar

NL – Zahl nach DIN 4708:  	..............................

Dauerleistung nach DIN 4708:	..............................	l/h

max. Temp. / max. Druck TW:	95 / 10	°C / bar

max. Temp. / max. Druck HZG: 	160 / 25	°C / bar

Kaltwasser-/Warmwasseranschluss AG: 	G 3/4	“ (Zoll)

Zirkulationsanschluss AG:	G 3/4	“ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG: 	G 3/4	“ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung IG:	    nicht vorhanden

Rev.-Flansch-Nennweite:	DN110

Fühler-/Regleranschlüsse: 	Fühlerhülse Di 9 mm

Thermometeranschluss: 	nicht vorhanden

Hersteller: 	Huch GmbH

Typ: 	       HSO...........