Ausschreibungstext

Trinkwasser-Pufferspeicher PSB

Trinkwasser-Pufferspeicher stehend aus Stahl S235JRG2.

Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3

in Verbindung mit einer Mg-Schutzanode.

Flansch Nennweite 200 mm zur Revision oder zur

Nachrüstung mit Rippenrohrwärmetauscher bzw. E-Heizung.

Wärmedämmung durch Vliesisolierung, inkl. Boden- und Deckeldämmung.

Isolierstärke 100 mm.

Inhalt: 	..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:	..............................	mm

Höhe mit Isolierung:	..............................	mm

Kippmaß:	..............................	mm

max. Temp. / max. Druck HZG: 	95 / 3	°C / bar

Be-/Entladeanschluss AG:      		“ (Zoll)

Anschluss E-Heizung:        	Revisionsflansch

Rev.-Flansch-Nennweite:	 200	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	Rp 3/4 	“ (Zoll)

Thermometeranschluss: 	Rp 3/4 	“ (Zoll)

Entlüftung:	Rp ¾	“ (Zoll)

Hersteller: 	Huch GmbH

Typ: 	       PSB ..........