Ausschreibungstext

Kombispeicher SKSE /-V/-W/-P

Kombispeicher HZG/TW stehend aus Stahl S235JRG2,

wahlweise mit 0,1 oder 2 fest eingeschweißten

Glattrohrwärmetauschern.

Ausführung SKSE mit emailliertem Innenbehälter 200 Liter,

Ausführung SKSV mit Edelstahl-Innenbehälter 200 Liter,

Ausführung SKSW mit Edelstahl-Wellrohr mit 5 oder 8 m²,

Ausführung SKSP als reiner Heizungs-Pufferspeicher.

Schichtleitkanal zur optimierten Einschichtung der

Rücklaufvolumenströme aus den Heizkreisen.

Ab 800 Liter mit 1 ½“ Muffe für Elektroeinschraubheizkörper.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch Vliesisolierung, inkl. Boden- und Deckeldämmung. Dämmstärke 100 mm

Inhalt Pufferspeicher:                    	..............................	Liter

Inhalt Kombispeicher (HZG/WW): 	..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung:      	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung:        	 ..............................	mm

Isolierung: 	100	mm

Höhe:	..............................	mm

Kippmaß:	..............................	mm

Heizfläche oben/unten: 	 ..............................	m²

Heizfläche TW-Wellrohr KSW: 	 ..............................	m²

Wasserinhalt WT oben/unten:	..............................	Liter

Wasserinhalt TW-Wellrohr KSW:   	..............................	Liter

NL–Zahl nach DIN 4708 KSW:      	..............................

NL–Zahl nach DIN 4708 KSE / KSV: 	…...........................

10-min Spitzenzapfmenge KSW bei

Bereitschaftsteil-Temp. 52°C:        	..............................	Liter

Bereitschaftsteil-Temp. 65°C:       	 ...............................	Liter

Gesamtspeicher-Temp.65°C:       	...............................	Liter

max. T/ max. P TW (KSE, KSV):  	95/10	°C / bar

max. T/ max. P WT-HZG:	110/16	°C / bar

max. T/ max. P Pufferspeicher:	95/3	°C / bar

max. p  Speicher / TW-Wellrohr: 	6	bar

Kalt-/Warmwasseranschluss (SKSE/-V) AG:	G ¾ 	 “ (Zoll)

Kalt-/Warmwasseranschluss (SKSW) AG:	G 1	“ (Zoll)

Zirkulationsanschluss (SKSE/-V) AG:	G ¾	“ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG: 	G 1	“ (Zoll)

Be-/Entladeanschlüsse (A1-A4) IG:	Rp 1 ½	“ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung (ab 800l) IG:		“ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite:	     ---

Fühler-/Regleranschlüsse: 	 Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss:	        ---

Hersteller:	 Huch GmbH

Typ: 	       SKS _ _ -  _    ___ / ___