Ausschreibungstext

Schichtpufferspeicher SPSX / SPSX-F

Heizungspufferspeicher stehend aus Stahl S235JR,

innen roh, außen grundiert.

Mit Schichtleitkanälen zur Einschichtung der Rücklauf-Volumenströme.

Serienmäßig mit E-Heizungsmuffe 1 ½“.

Baugröße 800 und 1000 Liter mit Befestigungspunkten für

Frischwasser- und Solarstation.

Optional Flansch Nennweite 200 mm (SPSX-F) zur Revision oder

zur Nachrüstung mit Rippenrohrwärmetauscher bzw. E-Heizung.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch Vliesisolierung, incl. Boden- und Deckeldämmung.

Isolierstärke 100 mm.

Inhalt: 	..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:	..............................	mm

Höhe mit Isolierung:	..............................	mm

Kippmaß:	..............................	mm

max. Temp. / max. Druck HZG:	95 / 3	°C / bar

Be-/Entladeanschluss:	Rp 1 ½ 	“ (Zoll)

Anschluss E-Heizung:       	Rp 1 ½	“ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite (SPSX-F):	 200	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	 Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss: 	nicht vorhanden

Entlüftung:	Rp 1 1/4 	“ (Zoll)

Hersteller: 	Huch GmbH

Typ: 	       SPSX / SPSX-F ..............