Ausschreibungstext

Schichtpufferspeicher SPSX-G

Heizungspufferspeicher stehend aus Stahl S235JRG2 mit groß-

flächigem Glattrohrwärmetauscher, innen roh, außen grundiert.

Mit Schichtleitkanälen zur Einschichtung der Rücklauf-Volumenströme.

Serienmäßig mit E-Heizungsmuffe 1 ½“.

Baugröße 800 und 1000 Liter mit Befestigungspunkten für

Frischwasser- und Solarstation.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch Vliesisolierung, incl. Boden- und Deckeldämmung.

Isolierstärke 100 mm.

Inhalt: 	...............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	...............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	...............................	mm

Isolierung:	...............................	mm

Höhe mit Isolierung:	...............................	mm

Kippmaß:	...............................	mm

Heizfläche:	...............................	m²

Wasserinhalt WT:	...............................	Liter

max. Temp. / max. Druck Speicher:	95 / 3	°C / bar

max. Temp. / max. Druck GWT:	110 / 16	°C / bar

Wärmetauscheranschluss alle AG: 	G 1 	“ (Zoll)

Be-/Entladeanschluss:	Rp 1 ½ 	“ (Zoll)

Anschluss E-Heizung: 	Rp 1 ½ 	“ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite: 	      ---

Fühler-/Regleranschlüsse: 	 Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss: 	     nicht vorhanden

Entlüftung:	Rp 1 1/4 	“ (Zoll)

Hersteller: 	Huch GmbH

Typ: 	       SPSX-G  .…..