Ausschreibungstext

Trinkwasserspeicher WWS-SRO

Trinkwasser-Speicher stehend aus Stahl S235JRG2 mit

fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher.

Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 in Verbindung

mit einer Mg-Schutzanode.

Revisionsöffnung Nennweite 140 mm.

Fühlerhülse Di 12 mm für Temperaturfühler.

Wärmedämmung durch feste Vliesisolierung

mit PVC Deckschicht, Isolierstärke 50 mm.

Inhalt: 				..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:				..........................50	mm

Höhe mit Isol.:			..............................	mm

Kippmaß:				..............................	mm

Heizfläche:				..............................	m²

Wasserinhalt WT: 			..............................	Liter

Volumenstrom WT:		 	..............................	m³/h

Druckverlust WT: 			..............................	mbar

NL – Zahl nach DIN 4708:  	..............................

Dauerleistung nach DIN 4708:	..............................	l/h

max. Temp. / max. Druck TW:		.....…95 / 10	°C / bar

max. Temp. / max. Druck HZG: 	           ......160 / 25	°C / bar

Kaltwasser-/Warmwasseranschluss AG:  ........G 3/4	“ (Zoll)

Zirkulationsanschluss AG:		    .................G 3/4	“ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG:  .................G 3/4	“ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung IG:	    nicht vorhanden	“ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite:		........................140	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	...Fühlerhülse Di 12 	mm

Thermometeranschluss: 			nicht vorhanden

Hersteller: Huch GmbH

Typ: 	       WWS-SRO...........