Ausschreibungstext

Trinkwasserspeicher WWS-TS

Trinkwasser-Speicher liegend als Tiefspeicher aus Stahl

S235JRG2 mit fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher.

Als Unterstellspeicher belastbar bis 280 kg.

Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 in Verbindung

mit einer Mg-Schutzanode.

Revisionsöffnung Nennweite 110 mm.

Fühlerhülse Di 7,5 mm für Temperaturfühler, incl.

Kapillarfernthermometer und verstellbaren Füßen.

Wärmedämmung durch feste PU-Hartschaumisolierung

mit farbbeschichtetem Blechmantel.

Inhalt: 	..............................	Liter

Höhe x Breite x Länge mit Isolierung:	…...........................	mm

Isolierung:	..............................	mm

Heizfläche:	..............................	m²

Wasserinhalt WT: 	..............................	Liter

Volumenstrom WT:	..............................	m³/h

Druckverlust WT: 	..............................	mbar

NL – Zahl nach DIN 4708:  	..............................

Dauerleistung nach DIN 4708:	..............................	l/h

max. Temp. / max. Druck TW:	95 / 10	°C / bar

max. Temp. / max. Druck HZG: 	110 / 16	°C / bar

Kaltwasser-/Warmwasseranschluss AG: 	R 3/4	“ (Zoll)

Zirkulationsanschluss AG:	R 3/4	“ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG:  	R 3/4	“ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung IG:	    nicht vorhanden

Rev.-Flansch-Nennweite:	DN110

Fühler-/Regleranschlüsse: 	Fühlerhülse Di 7,5 	mm

Thermometeranschluss: 	Kapillarfernthermometer

Hersteller: 	Huch GmbH

Typ: 	       WWS-TS ...........