Ausschreibungstext

Trinkwasserspeicher BS

Trinkwasser-Speicher stehend aus Stahl S235JRG2 mit

fest eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher.

Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 in Verbindung

mit einer Mg-Schutzanode, ab 750 l mit Correx Fremdstromanode.

Revisionsöffnung Nennweite 110 mm, ab 750 Liter 200 mm.

Standardmäßig mit 1 ½“ Muffe für Elektroeinschraubheizkörper.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch FCKW- freie PU-Weichschaumisolierung

mit PVC Deckschicht, incl. Bodendämmung.

Isolierstärke 80 mm, ab 750 Liter in 100 mm Stärke

Inhalt: 				..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:				..............................	mm

Höhe mit Isol.:			..............................	mm

Kippmaß:				..............................	mm

Heizfläche:				..............................	m²

Wasserinhalt WT:		 	..............................	Liter

Volumenstrom WT:		 	..............................	m³/h

Druckverlust WT:		 	..............................	mbar

NL – Zahl nach DIN 4708:  	..............................

Dauerleistung nach DIN 4708:	..............................	l/h

max. Temp. / max. Druck TW:	…………….95 / 10	°C / bar

max. Temp. / max. Druck HZG: 	..............…160 / 25	°C / bar

Kaltwasser-/Warmwasseranschluss AG:  ................	“ (Zoll)

Zirkulationsanschluss AG:		    .................	G 3/4	“ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG:  .........................	“ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung IG:	    ..............G 1 1/2	“ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite:		.............................	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss: 		.......................M 8

Hersteller: Huch GmbH

Typ: 	       BS ..............