Ausschreibungstext

Trinkwasser-Hochleistungsspeicher HLS-plus

Trinkwasser-Speicher stehend aus Stahl S235JRG2 mit

fest eingeschweißtem, besonders großflächigem Glattrohr-

wärmetauscher.

Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 in Verbindung

mit einer Mg-Schutzanode.

Revisionsöffnung Nennweite 110 mm.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch FCKW- freie PU-Weichschaumisolierung

mit PVC Deckschicht, incl. Bodendämmung.

Isolierstärke 80 mm.

Inhalt: 				..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:				..............................	mm

Höhe mit Isol.:			..............................	mm

Kippmaß:				..............................	mm

Heizfläche:				..............................	m²

Wasserinhalt WT:		 	..............................	Liter

Volumenstrom WT:		 	..............................	m³/h

Druckverlust WT:		 	..............................	mbar

NL – Zahl nach DIN 4708:  	..............................

Dauerleistung nach DIN 4708:	..............................	l/h

max. Temp. / max. Druck TW:	…………….95 / 10	°C / bar

max. Temp. / max. Druck HZG: 	..............…160 / 25	°C / bar

Kaltwasser-/Warmwasseranschluss AG:  ............G 1	“ (Zoll)

Zirkulationsanschluss AG:		    ..................G 3/4 “ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG:   …………….. G1	“ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung:	   Revisionsflansch

Rev.-Flansch-Nennweite:				   110 	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss: 		nicht vorhanden

Hersteller: Huch GmbH

Typ: 	       HLS-plus ..............