Ausschreibungstext

Edelstahl-Solarspeicher HSS

Trinkwasser-Solarspeicher stehend aus Edelstahl 1.4571 mit

2 fest eingeschweißten Glattrohrwärmetauschern.

Korrosionsresistent bei Einsatz von Trinkwasser.

Revisionsöffnung Nennweite 110 mm.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch FCKW- freie PU-Weichschaumisolierung

mit PVC Deckschicht RAL 9006, Isolierstärke 100 mm.

Inhalt: 				..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:				..............................	mm

Höhe mit Isol.:			..............................	mm

Kippmaß:				..............................	mm

Heizfläche oben/unten:		..............................	m²

Wasserinhalt WT oben/unten: 	................/..............	Liter

Volumenstrom WT oben/unten: 	................/..............	m³/h

Druckverlust WT oben/unten: 	................/..............	mbar

NL – Zahl oben/unten nach DIN 4708:  ........../..........

Dauerleistung oben/unten n. DIN 4708:	........../.........	l/h

max. Temp. / max. Druck TW:	…………….95 / 10	°C / bar

max. Temp. / max. Druck HZG: 	..............…110 / 25	°C / bar

Kaltwasser-/Warmwasseranschluss:.........................	“ (Zoll)

Zirkulationsanschluss:		    ................Rp 3/4	“ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG:  .........................	“ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung:	   Revisionsflansch	“ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite:		........................110  mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss: 		...................Rp 1/2	“ (Zoll)

Hersteller: Huch GmbH

Typ: 	       HSS ...........