Ausschreibungstext

Kaltwasser-Pufferspeicher KWP

Kaltwasser-Pufferspeicher, durch individuelle anpassbare Komponenten, hervorragend geeignet als Puffer zur Volumenerweiterung, Schichtenspeicher oder als hydraulische Weiche. Stehender Behälter aus Stahl S235JR, innen roh, außen grundiert (Armaflexkleber tauglich). Standspeicher auf Fußkonstruktion mit 200 mm Bodenfreiheit gewährleistet eine sehr gute Luftzirkulation (verhindert Tauwasserbildung). Optimierte Volumenausnutzung durch in Richtung Klöpperboden gerichtete Einlaufbögen an den Be.- und Entladeanschlüssen. Auslegung nach DGRL 97/23/EG und AD-2000 Merkblättern. Anschlüsse nach Kundenvorgabe, soweit technisch möglich. Nach Auftragseingang erhalten Sie eine Entwurfszeichnung zur Abstimmung der verbauten Komponenten.

Optionale Einbauten:

Flanschgrößen nach EN 1092-1 Typ 01 oder Typ 11 bis Größen DN 250 in den Druckstufen PN6, PN10 und PN16. Revisionsöffnungen bis Größe DN600. Ab Flanschgröße DN65 sind Düsenrohre in Ausführung Stahl 1.0038 oder in Edelstahl 1.4571, sowie speziell auf Kundenwunsch angepasste Lochschichtbleche aus Stahl erhältlich.

Optionale Dämmung:

25 mm Elastomer Kältedämmung, ohne Deckmantel, als vorgefertigter Einbausatz lieferbar.

Betriebsmedium: Wasser mit Zusätzen nach Fluidgruppe 2, ohne Luftpolster

Inhalt: 				..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Höhe ohne Isol.:			..............................	mm

Kippmaß:				..............................	mm

Betriebstemperatur: 	           ..............……-10°C bis 50°C

max. Betriebsdruck:			..............……...6,0 	bar

Prüfdruck:				..............……...7,8 	bar

Be-/Entladeanschlüsse DN:         ..............................

Fühler-/Regleranschlüsse: 	....................Rp 1/2 “ (Zoll)

Thermometeranschluss: 		....................Rp 1/2 “ (Zoll)

Entlüftung:				.................Rp 1 1/4 “ (Zoll)

Entleerung:				.......................Rp 2 “ (Zoll)

Abweichungen in Bauart, Sonderabmessungen oder Betriebsdaten auf Anfrage.

Hersteller: Huch GmbH Behälterbau

Typ: 	       KWP ..............