Ausschreibungstext

Trinkwasser-Pufferspeicher PSB

Trinkwasser-Pufferspeicher stehend aus Stahl S235JRG2.

Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3

in Verbindung mit einer Mg-Schutzanode.

Flansch Nennweite 200 mm zur Revision oder zur

Nachrüstung mit Rippenrohrwärmetauscher bzw. E-Heizung.

Wärmedämmung durch FCKW- freie PU-Weichschaumisolierung

mit PVC Deckschicht, incl. Bodendämmung.

Isolierstärke 80 mm, ab 750 Liter in 100 mm Stärke.

Inhalt: 				..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:				..............................	mm

Höhe mit Isol.:			..............................	mm

Kippmaß:				..............................	mm

max. Temp. / max. Druck HZG: 	..............……95 / 3	°C / bar

Be-/Entladeanschluss AG:           ..............................	“ (Zoll)

Anschluss E-Heizung:        	Revisionsflansch

Rev.-Flansch-Nennweite:		...................... 200	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	....................Rp 3/4 “ (Zoll)

Thermometeranschluss: 		....................Rp 3/4 “ (Zoll)

Entlüftung:				....................Rp 3/4 “ (Zoll)

Hersteller: Huch GmbH

Typ: 	       PSB ..............