Ausschreibungstext

Heizungspufferspeicher PSX / PSX-F

Heizungspufferspeicher stehend aus Stahl S235JR,

innen roh, außen grundiert.

Optional Flansch Nennweite 200 mm (PSX-F) zur Revision oder

zur Nachrüstung mit Rippenrohrwärmetauscher bzw. E-Heizung.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch FCKW- freie PU-Weichschaumisolierung

mit PVC Deckschicht, incl. Bodendämmung.

Isolierstärke 80 mm, ab 800 Liter in 100 mm Stärke.

Inhalt: 				..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:				..............................	mm

Höhe mit Isol.:			..............................	mm

Kippmaß:				..............................	mm

max. Temp. / max. Druck HZG: 	..............……95 / 3	°C / bar

Be-/Entladeanschluss:                 ...............   Rp 1 ½ “ (Zoll)

Anschluss E-Heizung (PSX-F):        Revisionsflansch

Rev.-Flansch-Nennweite (PSX-F):...................... 200	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	 Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss: 		.........................M8

Entlüftung:				................Rp 1 1/4 “ (Zoll)

Hersteller: Huch GmbH

Typ: 	       PSX / PSX-F ..............