Ausschreibungstext

Heizungspufferspeicher SPSX / SPSX-F

Heizungspufferspeicher stehend aus Stahl S235JR,

innen roh, außen grundiert.

Mit Schichtleitkanälen zur Einschichtung der Rücklauf-Volumenströme.

Serienmäßig mit E-Heizungsmuffe 1 ½“.

Baugröße 800 und 1000 Liter mit Befestigungspunkten für

Frischwasser- und Solarstation.

Optional Flansch Nennweite 200 mm (SPSX-F) zur Revision oder

zur Nachrüstung mit Rippenrohrwärmetauscher bzw. E-Heizung.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch FCKW- freie PU-Weichschaumisolierung

mit PVC Deckschicht, incl. Bodendämmung.

Isolierstärke 80 mm, ab 600 Liter in 100 mm Stärke.

Inhalt: 				..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:				..............................	mm

Höhe mit Isol.:			..............................	mm

Kippmaß:				..............................	mm

max. Temp. / max. Druck HZG: 	..............……95 / 3	°C / bar

Be-/Entladeanschluss:                 ...............   Rp 1 ½ “ (Zoll)

Anschluss E-Heizung:        	...............   Rp 1 ½ “ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite (SPSX-F):..................... 200	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	 Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss: 		     nicht vorhanden

Entlüftung:				................Rp 1 1/4 “ (Zoll)

Hersteller: Huch GmbH

Typ: 	       SPSX / SPSX-F ..............