Ausschreibungstext

Heizungspufferspeicher SPSX-2G

Heizungspufferspeicher stehend aus Stahl S235JRG2 mit 2 groß-

flächigen Glattrohrwärmetauschern, innen roh, außen grundiert.

Mit Schichtleitkanälen zur Einschichtung der Rücklauf-Volumenströme.

Serienmäßig mit E-Heizungsmuffe 1 ½“.

Baugröße 800 und 1000 Liter mit Befestigungspunkten für

Frischwasser- und Solarstation.

Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleisten.

Wärmedämmung durch FCKW- freie PU-Weichschaumisolierung

mit PVC Deckschicht, incl. Bodendämmung.

Isolierstärke 80 mm, ab 600 Liter 100 mm.

Inhalt: 				..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:				..............................	mm

Höhe mit Isol.:			..............................	mm

Kippmaß:				..............................	mm

Heizfläche:				..............................	m²

Wasserinhalt WT:		 	..............................	Liter

max. Temp. / max. Druck Speicher:...........……95 / 3	°C / bar

max. Temp. / max. Druck GWT:...........……..110 / 16	°C / bar

Wärmetauscheranschluss alle AG:  ....................G 1 “ (Zoll)

Be-/Entladeanschluss:            	...............   Rp 1 ½ “ (Zoll)

Anschluss E-Heizung:        	...............   Rp 1 ½ “ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite: 		     	      ---

Fühler-/Regleranschlüsse: 	 Fühlerklemmleiste

Thermometeranschluss: 		     nicht vorhanden

Entlüftung:				................Rp 1 1/4 “ (Zoll)

Hersteller: Huch GmbH

Typ: 	       SPSX-2G ..............