Ausschreibungstext

Solarspeicher SSK

Trinkwasser-Solarspeicher stehend aus Stahl S235JRG2 mit

2 fest eingeschweißten Glattrohrwärmetauschern.

Speicher vorbereitet zur direkten Montage einer Solarstation

und eines Ausdehnungsgefäßes.

Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 in Verbindung

mit einer Mg-Schutzanode.

Revisionsöffnung Nennweite 110 mm.

1 ½“ Muffe für Elektroeinschraubheizkörper.

Fühlerhülse Di 9 mm für Temperaturfühler.

Wärmedämmung durch FCKW- freie PU-Hartschaumisolierung

(Halbschalen) mit PVC Deckschicht, Isolierstärke 50 mm.

Inhalt: 				..............................	Liter

Durchmesser ohne Isolierung: 	..............................	mm

Durchmesser mit Isolierung: 	..............................	mm

Isolierung:				..............................	mm

Höhe mit Isol.:			..............................	mm

Kippmaß:				..............................	mm

Heizfläche oben/unten:		..............................	m²

Wasserinhalt WT oben/unten: 	................/..............	Liter

Volumenstrom WT oben/unten: 	................/..............	m³/h

Druckverlust WT oben/unten: 	................/..............	mbar

NL – Zahl oben/unten nach DIN 4708:  ........../..........

Dauerleistung oben/unten n. DIN 4708:	........../.........	l/h

max. Temp. / max. Druck TW:	…………….95 / 10	°C / bar

max. Temp. / max. Druck HZG: 	..............…160 / 25	°C / bar

Kaltwasser-/Warmwasseranschluss AG:  ...........G 1	“ (Zoll)

Zirkulationsanschluss AG:		    .................	G 3/4	“ (Zoll)

Wärmetauscheranschluss alle AG:  .................G 3/4	“ (Zoll)

Anschluss Elektro-Heizung IG:	    ..............G 1 1/2	“ (Zoll)

Rev.-Flansch-Nennweite:		.............................	mm

Fühler-/Regleranschlüsse: 	…Fühlerhülse Di 9  mm

Thermometeranschluss: 		............nicht vorhanden

Hersteller: Huch GmbH

Typ: 	       SSK ...........